## Slide 1
PEACH · 自主采摘机器人
桃套袋采摘机器人
项目设计报告
自主导航 · 感知建模 · 剪切采摘 · 收集物流
项目设计定稿 2026-10 · 工程演进复盘 2026-08-15 → 2026-10-15
205
笔提交（近两月）
1.83M+
行代码入库
14
工作区能力包
60
会话数据包 MCAP
Notes: 封面：项目设计 + 近两月工程演进。数据源：git log --since 2026-08-15（205 提交、2558 文件、183 万行入库）；runs/ 60 个会话 mcap。

## Slide 2
CONTENTS
目录
02
1. 项目设计
产品目标 · 用户与职责 · 12 模块架构 · 完整作业闭环
2. 技术栈与安全
硬件与软件栈 · 工作区布局 · 三层安全与使能门
3. 感知与运动设计
停走式感知管线 · 接近轨迹四代演进 · 执行命令门
4. 工具与测试体系
三把剪切手 · 测试金字塔 · 真机验证记录
5. 仿真体系
src/sim 五包 · 统一机体 · 感知闭环 · 自主导航采摘
6. 演进数据与路线图
两月提交曲线 · 优化前后对比 · G0-G4 建设路线
Notes: 六个部分：设计、栈与安全、感知运动、工具测试、仿真、数据与路线。

## Slide 3
01 PROJECT BLUEPRINT
产品目标：一条完整的移动采摘产品线
03
目标定位
在指定果园工作区完成自主导航、作业点定位、目标发现、选择性剪切采摘、承接收集与异常恢复
基准工艺：套袋桃剪切采摘；首版单机产品线，多机协作仅留扩展边界
完整范围：底盘、定位传感、近场视觉、机械臂、工具、承接容器、卸载/补能与操作台
现场运动与恢复不依赖云或网页持续在线
五级工作对象
果园任务
→
行/分区
→
作业点
→
单果周期
→
动作阶段
导航成功、剪切指令受理、采摘确认、入箱确认——四类结果不可互相替代
作业员
设置区域与任务 · 核对现场 · 发起/暂停/取消 · 换箱与必要恢复
维护人员
设备与标定 · 工具与地图站点维护 · 受控配置变更
研发人员
模块验证 · 仿真/回放 · 故障复现与结果对照
项目管理人员
任务质量与遗漏 · 效率与资源 · 人工介入与验收进度
Notes: 总纲要点：单机产品线、套袋桃基准工艺、五级工作对象与四类不可替代结果。来源 peach_autonomous_harvest_design/01。

## Slide 4
01 ARCHITECTURE
系统架构：12 模块与责任边界
04
资源与调度
M01
果园与作业资源
M02
任务与全局调度
M03
定位与自主导航
M04
作业点定位与作业交接
感知与建模
M05
场景感知与目标发现
M06
局部建模与操作条件评估
职责原则
感知只产出事实（目标/位姿/质量）；模型把事实转成可操作条件（可达性/余量/许可）。感知不发运动、不选下一颗、不写账本。
执行与工具
M07
采摘策略与单果调度
M08
机械臂规划与运动执行
M09
末端工具与采摘验证
剪切、带离、承接、释放分别保留结果证据；结果未知进入受控恢复。
支撑与闭环
M10
收集物流与资源管理
M11
运行权限、健康与恢复
M12
数据闭环与 Web 工作台
任务/工作点/单果/物流状态不混写；Web 表达意图不承载权威。
架构主线：感知产出事实 → 模型产出可操作条件 → 业务作决定 → 执行侧复核并输出运动/工具命令；上级协调、下级完成能力任务
Notes: 12 模块按职责归四组呈现；来源 02_modules_and_boundaries.md。底部为主线原则（总纲 §4）。

## Slide 5
01 WORKFLOW
完整作业闭环：W01 → W08
05
W01
任务准备
区域/任务账本建立
W02
导航到作业点
成熟 Nav2 承担导航
W03
稳定与工作交接
移动-采摘互斥解除
W04
观察建模选果
感知事实+操作条件
W05
执行单果周期
接近/套入/剪切/撤离
W06
收集与单果结算
承接/入箱独立证据
W07
资源处置离场
换箱/卸载/补能请求
W08
推进与作业收尾
跨点推进/异常恢复
互斥
移动与臂采摘互斥，稳定交接后才作业
恢复
结果未知进入受控恢复，不猜成功
失效
地图/工具变化使旧模型与计划失效
Notes: W01-W08 来自 03_architecture_and_workflow.md；工作点内循环（W04-W06）、跨点循环（W07-W08）。

## Slide 6
02 TECH STACK
现行技术栈与工作区布局
06
硬件基线
机械臂 AUBO E5 六轴 · 示教器上电/抱闸 · 驱动栈只读
相机 Percipio RGB-D（腕载）+ PS800-E1 主机立体（默认前端 stereo）
车载主控 Jetson Orin NX 16GB 整机栈 · RK3588 前端预留
末端：三把剪切手 + 快换（STW）+ IMU 自适应档
软件栈
ROS 2 Jazzy · C++17 · Python 3.12 · numpy 1.26.4（cv_bridge ABI 锁定）
MoveIt 2 + MTC + Pilz（PTP/LIN/CIRC）· 透传控制器
Nav2 生命周期 + Gazebo Harmonic（gz_ros2_control）
MCAP 会话记录 · FastDDS · industrial_ci（GitHub Actions）
工作区分组（2026-10 重组）
src/peach/ · 9 包
现行采摘栈：interfaces / common / harvester（vision+supervisor+障碍） / arm / bringup / observability / vegetation / stereo / system_tests
src/sim/ · 5 包
仿真子工作空间：sim_worlds / sim_description / sim_bringup / sim_perception / sim_system_tests
src/ivg/ · 演示栈
IVG 抓取演示三包 + Gazebo 验证环境（不进 harvest_system）
src/ 顶层
驱动九包（只读）+ serial_imu / imu_follow / percipio_camera / peach_web（8090）
包级活文档（doc/architecture.md + doc/io.md）为系统快照权威；peach2 已于 10-12 归档
Notes: 硬件=固定座 E5+双相机前端；软件=Jazzy 全 apt；工作区四分组，驱动只读。

## Slide 7
02 SAFETY
安全与权限：三层分层 + 使能门
07
功能安全（柜与示教器）
ISO 13850 急停 / ISO 10218 保护停止 / IEC 60204-1 停止类别
硬件急停不经 ROS · 切断驱动电源 · 不远程上电/解锁
应用护栏（ROS 2 栈）
ExecutionAuthority 使能门 · 命令超时与 bond 心跳 · 规划碰撞
单一命令门：enables × clearance × robotReady × ¬cancel
网络安全（边界）
SROS2/DDS-Security 可选 · 网页仅表达意图
不是功能安全 · 挡不住臂已在动 · 页面关闭≠任务结束
MUST 红线
未授权不得真机运动或 SetIO（操作员发起 real 指令 = 授权）
硬件急停不经 ROS；软件停轨不称 e-stop
驱动栈九包只读；bringup 不起 dashboard
保护停止/急停后不 resume 原轨迹
刀具与动臂同级危险：tool.enabled 默认关
任何测试结束停干净并 pgrep 清进程
使能链路：操作台 SetEnables（意图源 supervisor）→ /peach/batch/enables 广播 → 臂侧命令门强制；无广播时臂侧本地参数权威
Notes: 三层安全来自 AGENTS.md 第 2 章；使能链路为清洁重写轮现行口径。

## Slide 8
02 EVOLUTION
近两月工程演进：205 笔提交
08
周度提交数（2026 W34–W42）
Chart: 
| W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42
提交数 | 12 | 2 | 9 | 15 | 71 | 56 | 13 | 17 | 10
09-20/21
质量重构 W1–W16 + 感知优化轮：517 测 0 败
09-22/24
双末端战役 + E2E 方案 + 轨迹 v3/v4 + 真机首抓 9.4s
09-28
三把剪切手 STEP→URDF · 感知矩阵 852 帧 GATE PASS
09-29/30
观测性四层全节点 + IVG 重构 + peach2 运动后端
10-08/10
文档重组：包级活文档 + 工作区分组 + runs 清理
10-12
冻结相机 v1/v2 对比 + 深度清理（peach2 归档）
10-13/14
仿真链 P1→P4b：统一机体→感知闭环→自主导航采摘
205
笔提交
2558
文件变更
1.83M
行入库（+）/ 6.6万（−）
W38
峰值周 71 笔（9-17~23）
Notes: git log --since=2026-08-15：205 提交；峰值 W38/W39=双末端战役+重构期。时间线按提交主题归并。

## Slide 9
03 PERCEPTION
感知系统：停走式节拍 · 事实产出
09
立体深度对比（深度伪彩 + 点云）
相机流 RViz 窗口（Percipio 前端）
YOLO 目标检测验证
停走式节拍
位拍照 → YOLO 检测（置信度 0.80+）→ SAM 实例掩膜 → 立体深度 → 多视点重建积分（精确 stamp TF）
两月关键优化
袋长 2D+3D 融合修正 −29% 系统性偏短 · 几何核两段式 preemptive RANSAC（512 粗排 / 16 决赛）· 掩膜门最近邻容差配对（stereo 前端解锁）
契约边界
感知只发事实：不发运动命令、不选下一颗、不写账本（可写 perception_data 事件）
Notes: 图为真实测试素材：stereo_cmp=peach_stereo 测试报告四窗格对比；masks=10-14 会话 712 帧掩膜序列中段帧；yolo_val=runs/pose/val。

## Slide 10
03 MOTION
运动执行：接近轨迹四代演进
10
RViz 完整链（检测框 target_0 + 点云 + 规划轨迹）
v1/v2
staging 绕角 + 斜直线
斜直线证伪：通过率 1/30
v3
PTP + 沿轴垂直 + 滚转梯子
{0,±30,±60} 随机重启，typical 63% 下界
v4
世界垂直 LIN 入冠 0.05m
解析成功率 57/80 = 71.3%，入冠零代价
v4d
Pilz sequence blend 0.02
冠内双 LIN 速度连续 · 网格 18/20 · 走廊 13/13 零降级
执行链：MoveIt/MTC 规划 → 透传控制器下发；boundedExecute 超时防线（TEM 关闭，决策 0029）
命令门：enables × clearance × robotReady × ¬cancel；许可令牌 CONTACT/TOOL 分档余量（径向/轴向）
Notes: 四代轨迹演进：v2 证伪 1/30 → v3 滚转梯子 63% → v4 入冠 71.3%（网格 18/20、走廊 13/13）→ v4d blend 连续。图为 10-12 冻结链 RViz 录屏帧。

## Slide 11
04 END EFFECTOR
末端工具：三把 CAD 剪切手
11
shear_v1
基准双刃剪切
开口 +Y · 5.5 万/4.5k tri 双档网格
档案 design_reference 传承
bite_shear_v1
咬合剪切（10-13 起默认）
TCP (0, 30.24, 165.5) mm
照片位 FULL 不可达定案后转 PREGRASP_ONLY
adaptive_shear_v1
IMU 自适应剪切
TCP (0, 47, 168.66) mm · insert.max_travel 0.09
imu_follow 插入模式跟随接触
STEP → URDF 管线
FreeCAD 总装提取 + Blender 4.5 无头减面/叠对渲染
法兰系 = CAD 全局系；三方数值叠对 + 渲染叠图双验收
TCP 测量算术自洽核定（毫米级标定禁视觉转述）
剪切证据链与许可
ToolState 三轴 IDL + DI 事件门；VerifyCut 有界等沿保守收口（CUT_UNCONFIRMED 不猜成功）
GraspDecision 许可令牌族只授权套入/剪切；PREGRASP_ONLY 不要求许可
轴向预算 RSS 修正（v1 线性相加恒负已修）+ 分档余量门
Notes: 938b5df/1aa50d0（09-28）：三剪切手档案 v1.2；TCP 数值为测量核定值。bite 为 10-13 操作员裁定默认档。

## Slide 12
04 TESTING
测试体系：金字塔与验收门
12
Lint（ament 全家桶）
纯核单测 pytest / gtest（零 ROS）
launch_testing 集成（隔离域）
独立系统测包（peach_system_tests）
真机命名轮次（field_* · 授权+bag）
mock 不证明安全 · 来源分层记录不合并成功率 · 测完即停 pgrep 复核
517 测 0 败
W1–W16 质量轮终验（lint+纯核）
E2E 64/64
观测性四层轮全绿（09-29）
launch_testing 5/5
mock 整栈冒烟收编（隔离域）
852 帧 GATE PASS
感知验证矩阵首轮基线冻结（09-28）
回放塔 51 用例
stratified 49 + random 6·oracle 三路点重封
campaign 矩阵 100%
M1–M5 失败全归因三族边界（20 例网格）
Notes: 金字塔=AGENTS 第 10 章口径；数据卡全部来自提交与测试记录（517/E2E64/launch5/852帧/回放塔51/M1-M5 归因）。

## Slide 13
04 FIELD TESTS
真机验证记录（授权轮次）
13
S3 真相机首抓 · 09-24
真实锁定 target_1（YOLO 0.84）→ PREGRASP 停驻 → ACK → COMPLETED
周期 9.4s · 全程无 SetIO · 监测基建（45s 截图 / RViz 视频 / 内存守门）全程运行
S4 FULL 链 · 09-24
接触前 ACK 停驻；袋口 |p|=1.079m 位于套入可达边界
三轮 9.3s 到位等命令；驱动被外部取消未收口（记录在案）
冻结相机 v1 稳定轮 · 10-12
冻结 bag 上完整周期 ×4 复现
28.4s/28.4s/28.4s/28.6s（approach 15.3 + retreat 12.5，σ≈0.1s）
真机专项轮 · 10-14
剪切链 / 外袋验证 / 稳定性闭环 ×5 / RViz 复跑 ×3
会话 bag + ledger + geometry 全留痕；50G 预算执行 runs 87G→33MB
真机纪律：示教器上电 · 急停手能摸到 · 工作空间无人 · 先 mock 后 real · 采摘对错的最终权威在田间
Notes: 四轮真机记录：S3 首抓 9.4s（4b5936c）、S4 FULL、冻结 v1 28.4s×4（runs/frozen_v1_* ledger）、10-14 专项（runs/live_cam_shear 等）。

## Slide 14
05 SIMULATION
仿真体系：P1 → P4b 四步落地
14
重建果园渲染（sim_worlds）
光照矩阵（晨/午/阴/暮/逆光）
P1
仿真子工作空间重组
顶层 peach_sim 拆入 src/sim/ 五包：worlds / description / bringup / perception / system_tests
P2
统一机体
gz_ros2_control 臂可控 + MoveIt + 可驾驶底盘一体（sim.launch.py）
P3
感知闭环
peach 感知栈快照复制跑通仿真相机流（perception.launch.py）
P4b
自主导航采摘
harvest.launch.py 一键（sim + perception + Nav2，field/程序化两预设）+ orchard_harvest CLI + generate_field 真值
同一管线原则：只换硬件插件与 use_sim_time，不写第二套关节话题
Notes: P1-P4b=3eedfb2→98aa8ce（10-13/14）。图为重建果园真实渲染与光照检查板（sim_worlds reconstruction output）。

## Slide 15
05 OBSERVABILITY
观测性与 Web 工作台
15
8090 调试台（纯调试客户端 · 绕不过命令门）
peach_web 3D 面板 · 8090 日志面板（10-12/13 入库）
Web 展示与表达意图；业务服务与执行侧管理权威，页面关闭 ≠ 任务结束
/diagnostics 全节点聚合
diagnostic_updater 全节点覆盖（peach_arm 9 任务、感知/重建/调度等）；observability 聚合进 8090
会话 bag MCAP
随 observability 启停；runs/session_* 留 selfcheck、startup 工件；runs 87G→33MB 预算化治理
账本与证据
ledger.json（终局/outcome/阶段时长）+ geometry.jsonl + perception_data 事件；request_id 不复用
自检与闩锁
selfcheck 闩锁 + startup.json 工件 + blockers；失败三通道（日志/诊断/账本 failure_code）
Notes: 观测性四层=决策 0034-0037（09-29）落地；web 截图为 .playwright-mcp 实拍。

## Slide 16
06 BEFORE / AFTER
优化前后对比：两月关键指标
16
维度 | 优化前 | 优化后
接近轨迹通过率 | v2 斜直线证伪：1/30 | v4 世界垂直入冠 71.3%（网格 18/20）
轨迹连续性 | PTP 分段停点 | Pilz sequence blend 冠内速度连续（v4d）
袋长估计 | 系统性偏短 −29% | 2D+3D 融合 + 检测框硬限幅修正
几何核耗时 | 全量 RANSAC 打分 | 两段式 preemptive：512 粗排 / 16 决赛
轴向安全预算 | 线性相加恒负 → cut_ok 永 false | RSS 修正 + CONTACT/TOOL 分档余量门
测试规模 | 少量纯核 pytest | 517 测 0 败 + E2E 64/64 + launch_testing 5/5
感知基线 | 无冻结基线 | 852 帧矩阵首轮 GATE PASS 冻结
诊断覆盖 | 仅 3 包接入 | 全节点 /diagnostics 聚合进 8090
对比视频导看
完整链 RViz（v1 栈 28.4s 周期实录）
立体深度四窗格前后对比
相机流 · 掩膜序列 · 数据字幕卡
交付物：optimization_before_after.mp4
单果周期（冻结 v1）
28.4s
×4 复现 σ≈0.1s · approach 15.3s + retreat 12.5s
Notes: 对比表全部来自提交记录与 runs 账本；28.4s 数据=frozen_v1 四轮 ledger 均值。视频同目录交付。

## Slide 17
06 ROADMAP
建设路线：G0 → G4 分期验收
17
G0
完整框架与模拟闭环
12 模块 + 任务层级 + 账本页面全走通（模拟不冒充物理验收）
仿真侧已贯通（P4b 一键）
→
G1
移动平台与工作点
成熟定位/导航接入 · 稳定交接 · 移动-采摘互斥有效
待建（产品底盘选型）
→
G2
固定工位完整采摘
单果采摘/收集独立证据 · 缺反馈不结算成功
固定座 v1 真机基础具备
→
G3
导航-采摘-物流集成
跨点不重复不丢终局 · 资源约束可中断重编排
待建
→
G4
果园验证与优化
光照/遮挡/地形分层统计 · 数据驱动优化
待建（指标分母先定义）
贯穿验收维度
完整闭环：正常 / 取消 / 资源不足 / 导航失败 / 剪切未知 / 传感失联 / 人工恢复全覆盖
来源分层：模拟、回放、真实相机 mock 臂、真机分别记录，不合并成功率；运维：可部署可回读可取消可诊断可收尾
Notes: G0-G4=05_delivery_roadmap；状态标注为 06_current_progress_mapping 的进度线索（不宣称百分比）。

## Slide 18
PEACH · 2026-10
设计定型 · 工程闭环 · 田间待验
设计
12 模块完整框架 + G0-G4 路线（peach_autonomous_harvest_design）
工程
两月 205 提交：质量重构 → 双末端战役 → 真机首抓 → 仿真自主采摘
验证
真机首抓 9.4s · 冻结链 28.4s×4 · 852 帧感知基线 · 517 测 0 败
交付物：项目设计 PPT · 优化前后对比视频（同目录）· 素材与账本索引（runs/ + git）
安全声明：本报告数据全部来自 git 提交记录与 runs/ 测试账本；未包含任何未授权真机运动。
Notes: 尾页摘要 + 安全声明。